802.11N/3.5G внешний роутер

Инструкция по эксплуатации

Версия 1.1.7RU

© 2013

Содержание

1.	Терминология	5

2.	Вступление	7

2.1	Содержимое упаковки	7

2.2	Свойства продукта	7

2.3	Описание передней панели	8

2.4	Описание задней панели	9

3.	Установка	10

3.1	Установка оборудования	10

3.1.1 Описание оборудования и интерфейса	10

3.1.2 Шаги установки оборудования	12

3.2	Установка ПО	14

4.	Конфигурация ПО	15

4.1	Подготовка ПК к настройке WLAN роутера	16

4.2	Подключение к WLAN роутеру	17

4.3	Управление и конфигурация внешнего роутера	17

4.3.1	Визард	17

4.3.2	Режим управления	26

4.3.3	Настройки интернета	28

4.3.3.1	WAN	28

4.3.3.2	LAN	34

4.3.3.3	DHCP клиенты	35

4.3.3.4	VPN Passthrough	35

4.3.4	Беспроводные установки	36

4.3.4.1	Основные	36

4.3.4.2	Дополнительные	38

4.3.4.3	Безопасность	40

4.3.4.4	WDS	44

4.3.4.5	WPS	45

4.3.5	Файервол	46

4.3.5.1	MAC/IP/Фильтрация портов	46

4.3.5.2	Port Forwarding	48

4.3.5.3	DMZ	50

4.3.5.4	Системная безопасность	51

4.3.5.5	Фильтрация содержимого	52

4.3.6	Администрирование	54

4.3.6.1	Управление	54

4.3.6.2	QOS	56

4.3.6.3	Обновление прошивки	57

4.3.6.4	Управление настройками	58

4.3.6.5	Статус	59

4.3.6.6	Системный лог	60

4.4	Примеры конфигураций	61

4.4.1	Пример 1 – PPPoE на WAN	61

4.4.2	Пример 2 – фиксированный IP на WAN	64

4.4.3	Пример 3 –установка WLAN аки WAN как WISP	68

# Терминология

| 3DES | Стандарт тройной защиты кодирования данных |
| --- | --- |
| AES | Стандарт дополнительного кодирования данных |
| ANSI | Американский Институт Стандартизации |
| AP | Точка доступа |
| CCK | Complementary Code Keying |
| CSMA/CA | Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection |
| DDNS | Dynamic Domain Name Server |
| DH | Diffie-Hellman Algorithm |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum |
| EAP | Extensible Authentication Protocol |
| ESP | Encapsulating Security Payload |
| FCC | Federal Communications Commission |
| FTP | File Transfer Protocol |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronic Engineers |
| IKE | Internet Key Exchange |
| IP | Интернет-протокол |
| ISM | Industrial, Scientific and Medical |
| LAN | Локальная сеть |
| MAC | Media Access Control |
| MD5 | Message Digest 5 |
| NAT | Network Address Translation |
| NT | Network Termination |
| NTP | Network Time Protocol |
| PPTP | Point to Point Tunneling Protocol |
| PSD | Power Spectral Density |
| RF | Радиосигнал |
| SHA1 | Secure Hash Algorithm |
| SNR | Отношение «сигнал-шум» |
| SSID | Service Set Identification |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol |
| TKIP | Temporal Key Integrity Protocol |
| UPNP | Universal Plug and Play |
| VPN | Виртуальная частная сеть |
| WDS | Система беспроводного распределения |
| WEP | Wired Equivalent Privacy |
| WLAN | Беспроводная сеть |
| WPA | Wi-Fi защищённый доступ |

# Вступление

802.11N/3.5G Внешний Роутер поддерживает IEEE 802.11b/g /n спецификации и 3.5G WCDMA внешний роутер; SOHO и промышленные стандарты для высокой эффективности, безопасности, быстрый и мощный WLAN. В данной инструкции описано подключение и настройка беспроводного роутера. Описание сопровождается рисунками и примерами подключений.

## Содержимое упаковки

Упаковка Беспроводного Роутера содержит следующие компоненты:

- 802.11N/3.5G беспроводной роутер

- Блок питания DC 12V/1.5A

- CD с инструкцией

- Инжектор POE

## Возможности продукта

- Совместимо с IEEE 802.11n спецификации со скоростью до 150Mbps.

- Совместимо с IEEE 802.11g спецификации со скоростью до 54Mbps.

- Совместимо с IEEE 802.11b спецификации со скоростью до 11Mbps.

- Увеличивает производительность и идеальна для медиа-приложений, потокового видео, игр и IP-телефонии.

- Поддержка различных режимов (Bridge/Gateway/Ethernet Converter) между беспроводным и Ethernet интерфейсами.

- Поддержка WPS, 64-bit и 128-bit WEP, WPA, WPA2 шифрования для защиты беспроводной передачи данных.

- Поддержка TKIP/AES/TKIPAES алгоритмов WPA.

- Поддержка IEEE 802.3x полнодуплексного управления 10/100M Ethernet интерфейса.

- Поддержка DHCP сервера с назначением пула IP адресов.

- Поддержка DHCP клиента, статического IP, PPPoE, L2TP и PPTP.

- Поддержка файервола с фильтром портов, IP фильтрации, MAC фильтрации, переназначения портов, DMZ хостинга и URL фильтрации.

- Поддержка WEB управления и администрирования.

- Поддержка системных логов.

- Поддержка динамических DNS

- Поддержка NTP

## Описание передней панели

| Светодиод | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. PWR LED | Вкл | Устройство включено. |
|  | Выкл | Устройство выключено. |
| 2. WLAN LED | Мигает | Передача данных по WLAN. |
|  | Вкл | WLAN включен. |
|  | Выкл | WLAN выключен. |
| 3. WAN LED ACT | Мигает | Передача данных по WAN. |
|  | Вкл | Порт с установленным линком. |
|  | Выкл | Нет линка. |
| 4. LAN LED ACT | Мигает | Передача данных по LAN. |
|  | Вкл | Порт с установленным линком. |
|  | ВЫкл | Нет линка. |

## Описание задней панели

| Интерфейсы | Описание |
| --- | --- |
| SMA коннектор | Для подключения внешней Wifi антенны. |
| LAN(средний) | Поддерживает скорость 10/100M и полу/полный дуплекс; соответствует IEEE 802.3/ 802.3u . |
| WAN(правый) | WAN. Поддерживает скорость 10/100M и полу/полный дуплекс; соответствует IEEE 802.3/ 802.3u . |

# Установка

## Установка оборудования.

### 3.1.1 Внешний вид

Внимание: Изображение может не соответствовать внешнему виду Вашего экземпляра оборудования!.

LED панель

Водонепроницаемая сдвижная крышка

Отверстие для витой пары

Рычаг для снятия крышки

Монтаж на стену

Монтаж на мачту

LAN порт с POE

WAN порт с POE

SMA коннектор для внешней антенны

Слот для SIM карты

### 3.1.2 Шаги установки оборудования

Шаг1: Нажмите рычаг на нижнем торце для снятия крышки.

Шаг2: Если хотите использовать 3G для подключения WAN, вставьте 3G SIM карту в SIM слот.

Шаг3: Пропустите Ethernet-кабель в отверстие и подключите в LAN порт.

Внимание: необходим RJ-45 8P8C Ethernet кабель.

Шаг4: Задвиньте крышку на место и убедитесь, что она надёжно защёлкнулась.

Шаг5:

Установите инжектор питания POE

DC: Подключите адаптер

POE: Этот разъём подключите к порту LAN Outdoor Router с помощью кабеля RJ-45.

LAN: Этот разъём подключите к порту LAN компьютера/хаба или роутера/ADSL модема с RJ-45

Шаг6: Проверяем, чтобы все было подключено как на рисунке внизу.

Внимание: Нажмите и удержите кнопку Reset на инжекторе POE на 5 ~ 10 секунд для сброса конфигурации и настроек на заводские.

## Установка ПО

Для оборудования не требуются драйверы, требуется только настройка параметров. Перейдите в раздел 4 для настройки ПО.

Внимание: Загрузка оборудования после включения занимает до 50 секунд; сетевой индикатор будет гореть, но дождитесь, пока индикатор WLAN начнёт мигать, показывая, что WLAN интерфейс активен и работает.

# Конфигурация оборудования

Устройство использует WEB-интерфейс для управления функциями и настройки.

Роутер поставляется со следующими настройками интерфейса Ethernet LAN.

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.254

IP маска субнета по умолчанию: 255.255.255.0

WEB логин: admin

WEB пароль: admin

## Подготовьте свой ПК к подключению WLAN роутера

Для ОС Microsoft Windows 2000/ XP:

- Кликните кнопку Пуск и выберите Свойства, затем Панель управления. Окно Панели управления откроется на дисплее.

- Откройте икноку Сеть. Затем  Подключение к сети. Откройте Свойства.

- Выберите TCP/IP и кликните на кнопку Свойства в диалоге Сеть.

- Выберите IP address и введите туда данные, как в примере.

  - IP адрес: 192.168.1.1, любой IP адрес от 192.168.1.1 до 192.168.1.253 подойдёт для подключения точки доступа.

  - IP субнет-маска: 255.255.255.0

- Нажмите OK для завершения настроек IP параметров.

Для ОС Microsoft Windows Vista / 7:

      - Нажмите кнопку Пуск и выберите Настройка, потом Панель управления. Появится окно Панели управления.

      - Откройте Сетевые подключения. Откроется окно Сетевые подключения. Откройте Подключение к сети, потом окно аккаунта пользователя. Нажмите кнопку «Продолжить» для настроек.

      - В окне Свойства сетевого подключения, выберите Сеть, нажмите Интернет-протокол версии 4 (TCP/IPv4), затем откройте Свойства.

      - Откройте вкладку Общие, выберите Указать IP-адрес и введите туда данные, как на примере.

  - IP адрес: 192.168.1.1, любой IP адрес от 192.168.1.1 дo 192.168.1.253 подойдёт для подключения точки доступа.

  - IP Субнет-маска: 255.255.255.0

      - Нажмите OK для завершения настройки параметров IP.

Откройте браузер, например Microsoft Internet Explorer, затем введите 192.168.1.254 в адресной строке для подключения к WEB-интерфейсу роутера.

## Управление и конфигурация роутера.

### Визард (пошаговая настройка)

Этот Визард позволит Вам быстро и пошагово настроить роутер.

Шаг 1: настройка интернет-соединения

Нажмите кнопку Next для перехода на следующий шаг настройки. Есть 6 опций (DHCP, Static Mode, PPPOE, L2TP, PPTP, 3G) для интернет-соединения черезWAN порт.

a. DHCP (Авто-конфигурация)

Если Вы выбрали опцию DHCP, нажмите кнопку Next для того, чтобы перейти к шагу 2.

b. Static Mode (фиксированный IP)

| Название | Описание |
| --- | --- |
| IP Address | Введите IP address для WAN интерфейса. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для WAN интерфейса. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для WAN интерфейса исходящих пакетов. |
| Primary DNS Server | Введите IP-адрес Доменного Имени Сервера 1. |
| Secondary DNS Server | Введите IP-адрес Доменного Имени Сервера 2. |

Когда Вы закончите эти установки, нажмите кнопку Next для перехода к шагу 2.

c. PPPOE соединение

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| User Name | Если Вы выбрали PPPoE поддержку для WAN интерфейса, заполните имя пользователя для соединения с PPPoE сервером. |
| Password | Если Вы выбрали PPPoE поддержку для WAN интерфейса, заполните пароль для соединения с PPPoE сервером.. |
| Verify Password | Введите пароль ещё раз для проверки. |
| Operation Mode | Keep Alive: PPPoE соединение всегда включено. Ещё заполните поле Redial Period (период переподключения). On Demand: Заполните поле Idle Time (Время простоя). Когда время истечёт, PPPoE соединение будет разорвано. Соединение будет восстановлено при поступлении пакетов данных. Manual: Разрешает пользователю включать PPPoE соединение вручную. |

Когда Вы закончите эти установки, нажмите кнопку Next для перехода к шагу 2.

d. L2TP

Если Вы выбрали L2TP, заполните все поля на следующей странице.

| Название | Описание |
| --- | --- |
| L2TP Server IP Address | Разрешить пользователю создать прямой туннель к удалённому сайту с безопасной передачей данных. Пользователь должен использовать встроенный L2TP клиент, поддерживаемый этим роутером с VPN соединением. Если Вы выбрали поддержку L2TP в интерфейсе WAN, введите IP адрес для этого. |
| User Name | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу L2TP. |
| Password | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу L2TP. |
| Address Mode | Static: Для ввода IP адреса вручную, заполните соответствующие поля. Dynamic: Опция позволяет устройству получать IP адрес автоматически от DHCP сервера на стороне WAN. |
| IP Address | Введите IP адрес для интерфейса WAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для интерфейса WAN. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для интерфейса WAN. |
| Operation Mode | Keep Alive: L2TP соединение всё время активно. Ещё введите время работы. Manual: Пользователь включает соединение L2TP вручную. |

Когда Вы закончите эти установки, нажмите кнопку Next для перехода к шагу 2.

e. PPTP

| Название | Описание |
| --- | --- |
| PPTP Server IP Address | Разрешить пользователю создать прямой туннель к удалённому сайту с безопасной передачей данных. Пользователь должен использовать встроенный PPTP клиент, поддерживаемый этим роутером с VPN соединением. Если Вы выбрали поддержку PPTP в интерфейсе WAN, введите IP адрес для этого. |
| User Name | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу PPTP. |
| Password | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу PPTP. |
| Address Mode | Static: Для ввода IP адреса вручную, заполните соответствующие поля. Dynamic: Опция позволяет устройству получать IP адрес автоматически от DHCP сервера на стороне WAN. |
| IP Address | Введите IP адрес для интерфейса WAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для интерфейса WAN. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для интерфейса WAN. |
| Operation Mode | Keep Alive: PPTP соединение всё время активно. Ещё введите время работы. Manual: Пользователь включает соединение PPTP вручную. |

Когда Вы закончите эти установки, нажмите кнопку Next для перехода к шагу 2.

f. 3G

| Название | Описание |
| --- | --- |
| USB 3G Modem | Это поле автоматически показывает модель встроенного 3G-модуля, используемого в роутере. |
| APN | Введите APN полученный от оператора. |
| PIN | Введите ПИН-код вашего UMTS или HSDPA соединения, это необязательно, нужно только если провайдер требует это. |
| Dial Number | Введите номер дозвона UMTS или HSDPA соединения, по умолчанию *99#. Номер дозвона также поставляется провайдером. |
| User Name | Введите APN полученный от оператора. |
| Password | Введите APN полученный от оператора. |

Когда Вы закончите эти установки, нажмите кнопку Next для перехода к шагу 2.

Step 2: Настройка беспроводной сети

Есть 3 опции (Disable, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK) для безопасности беспроводного подключения.

1. OPENWEP

2. SHAREDWEP

3. WPA-PSK

4. WPA2-PSK

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Network Mode | Нажмите для выбора режима работы в выпадающем списке. |
| Frequency (Channel) | Выберите частоту/канал работы в выпадающем меню. |
| Network Name (SSID) | Это имя беспроводной сети. Длина может быть до 32 бит. |
| Channel Bandwidth | Выберите ширину канала 20 MHz или 20/40 MHz. |
| Security | Выберите вид шифрования для защиты беспроводной сети. |
| KEY | WEP: Если выбран WEP, введите 5, 13 (ASCII), 10 или 26 (HEX) символов для WEP-ключа. WPA-PSK/WPA2-PSK: Когда выбрано WPA/WPA2 Pre-shared key шифрование, введите ключ Pre-shared key. Это может быть пароль или Hex (64 символа). |

Когда Вы закончили настройку, нажмите Apply для сохранения настроек.

### Режим работы

a. Bridge:

Режим Bridge означает, что Ethernet и беспроводные интерфейсы объединены в единый мостовой интерфейс.

b. Gateway:

Режим Gateway означает, что первый Ethernet порт настроен как WAN, а Ethernet порт и беспроводная сеть объединены вместе как бридж и настроены как LAN порты.

c. Wireless ISP

Режим Wireless ISP означает, что беспрводные интерфейсы настроены как WAN порт, а Ethernet порты как LAN port.

### Настройки интернета

#### WAN

a. STATIC

| Название | Описание |
| --- | --- |
| IP Address | Введите IP адрес для интефейса WAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для интерфейса WAN. |
| Default Gateway | Введите шдюз по умолчанию для интерфейса WAN. |
| Primary DNS Server | Введите IP адрес доменного имени сервера 1. |
| Secondary DNS Server | Введите IP адрес доменного имени сервера 2. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

b. DHCP

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Hostname | Введите имя хоста Host Name сервера DHCP. По умолчанию не заполнено. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

c. PPPoE

| Название | Описание |
| --- | --- |
| User Name | Если Вы выбрали поддержку PPPoE на стороне интерфейса WAN, введите имя пользователя и пароль для соединения с сервером PPPoE. |
| Password | Если Вы выбрали поддержку PPPoE на стороне интерфейса WAN, введите имя пользователя и пароль для соединения с сервером PPPoE. |
| Verify Password | Введите пароль ещё раз для проверки. |
| Operation Mode | Keep Alive: PPTP соединение всегда включено. Заполните также поле Redial Time. Manual: Пользователь подключает PPTP-соединение вручную. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

d. L2TP

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Server IP | Позволяет пользователю создать прямой туннель с удалённым сайтом для защиты передачи данных. Используется встроенный клиент L2TP поддерживаемый этим роутером для создания соединения VPN. Если Вы выбрали поддержку L2TP на интерфейсе WAN, заполните IP-адрес для этого. |
| User Name | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу L2TP. |
| Password | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу L2TP. |
| Address Mode | Static: Для ручной установки IP адреса, установите настройки как на рисунке. Dynamic: Опция позволяет использовать IP адреса, назначаемые DHCP сервером на стороне WAN. |
| IP Address | Введите IP адрес для интерфейса WAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для интерфейса WAN. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для интерфейса WAN. |
| Operation Mode | Keep Alive: L2TP соединение всегда включено. Заполните также поле Redial Time. On Demand: Заполните поле Idle Time (Время простоя). Когда время выйдет, L2TP соединение будет разорвано. Соединение будет восстановлено при наличии активных пакетов данных. Manual: Пользователь подключает L2TP-соединение вручную. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

e. PPTP

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Server IP | Позволяет пользователю создать прямой туннель с удалённым сайтом для защиты передачи данных. Используется встроенный клиент PPTP поддерживаемый этим роутером для создания соединения VPN. Если Вы выбрали поддержку PPTP на интерфейсе WAN, заполните IP-адрес для этого. |
| User Name | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу PPTP. |
| Password | Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу PPTP. |
| Address Mode | Static: Для ручной установки IP адреса, установите настройки как на рисунке. Dynamic: Опция позволяет использовать IP адреса, назначаемые DHCP сервером на стороне WAN. |
| IP Address | Введите IP адрес для интерфейса WAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску для интерфейса WAN.. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для интерфейса WAN. |
| Operation Mode | Keep Alive: PPTP соединение всегда включено. Заполните также поле Redial Time. On Demand: Заполните поле Idle Time (Время простоя). Когда время выйдет, PPTP соединение будет разорвано. Соединение будет восстановлено при наличии активных пакетов данных. Manual: Пользователь подключает PPTP-соединение вручную. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

f. 3G

| Название | Описание |
| --- | --- |
| USB 3G Modem | Здесь автоматически показывается номер модели встроенного 3G-модема. |
| APN | Введите название точки доступа. |
| PIN | Введите ПИН-код UMTS или HSDPA соединения, это необязательно и устанавливается Вашим провайдером. |
| Dial Number | Введите номер дозвона UMTS или HSDPA соединения, по умолчанию *99#. Этот параметр устанавливается Вашим провайдером. |
| User Name | Введите имя пользователя Вашего соединения. |
| Password | Введите пароль Вашего соединения. |
| MAC Clone | Взять NIC MAC адрес ПК на стороне LAN как MAC адрес интерфейса WAN. |

#### LAN

| Название | Описание |
| --- | --- |
| MAC Address | Показывает MAC адрес интерфейса LAN. |
| IP Address | Введите IP адрес интерфейса LAN. |
| Subnet Mask | Введите субнет-маску интерфейса LAN. |
| Default Gateway | Введите шлюз по умолчанию для интерфейса LAN. |
| DHCP Type | Disable: Отключить DHCP сервер на стороне LAN. Server: Включить DHCP сервер на стороне LAN. |
| Start IP Address | Заполните Старт- IP адрес из пула IP адресов; клиент с DHCP получит IP адрес из этого пула. |
| End IP Address | Заполните Финиш- IP адрес из пула IP адресов; клиент с DHCP получит IP адрес из этого пула. |
| Lease Time | Введите время работы сервера DHCP. |
| 802.1d Spanning Tree | Включить или выключить функцию IEEE 802.1d Spanning Tree из выпадающего списка. |
| LLTD | Выбрать включить или выключить функцию Link Layer Topology Discover. |
| IGMP Proxy | Включить или выключить функцию IGMP proxy function. |
| UPNP | Включить или выключить протокол UPnP. |
| DNS Proxy | Включить или выключить фнкцию DNS Proxy. |

#### DHCP клиенты.

Страница “DHCP clients” показывает всех активных клиентов DHCP. Таблица показывает клиентов с их Хост-именами, MAC адресами, назначенным IP адресом, и другой информацией.

#### VPN Passthrough

| Название | Описание |
| --- | --- |
| L2TP Passthrough | Включить или выключить функцию L2TP pass-through. |
| IPSec Passthrough | Включить или выключить функцию IPSec pass-through. |
| PPTP Passthrough | Включить или выключить функцию PPTP pass-through. |

### Установки беспроводной сети

#### Базовые установки

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Wireless On/Off | Нажмите кнопку Wireless OFF для выключения беспроводной сети. Нажмите кнопку Wireless ON для включения беспроводной сети. |
| Antenna Switch | Выбрать между встроенной и внешней антенной. По умолчанию используется встроенная антенна. |
| Wireless Mode | Нажмите для выбора режима работы беспроводной сети. |
| SSID | Это название сети. SSID может быть длиной до 32 бит. Пользователь может использовать SSID по умолчанию или изменить. |
| Broadcast Network Name (SSID) | Включить или выключить отображение SSID. |
| AP Isolation | Беспрводная сеть такая же, как локальная проводная сеть. Все клиенты имеют полный доступ друг к другу. Если Вы включите эту функцию, то доступ клиентов друг к другу закроется. Будет разрешён только доступ клиентов к роутеру. |
| MBSSID AP Isolation | Включение этой функции препвёт коннект между клиентами с разными MBSSID. Пример:клиент подключен с BSSID 1. При включении функци он не сможет подключиться к клиенту с BSSID 2. Только между клиентамиSSID 1 сохранится доступ. |
| BSSID | Показывает MAC адрес беспроводного интерфейса. |
| Frequency (Channel) | Выбор рабочей частоты/канала из выпадающего списка. |
| Operating Mode | Выбрать “Mixed Mode” для режима 11b/g/n или “Green Field” для режима 11n |
| Channel BandWidth | Выбрать полосу канала 20 MHz или 20/40 MHz. |
| Guard Interval | Выбрать “Long” или “Auto”. Guard interval используется чтобы предотвратить помехи от устройств. Работает только для режима Mixed. |
| MCS | Выберите 0~7 или “Auto” из списка. По умолчанию “Auto”. Работает только в режиме Mixed. |

#### Дополнительно

| Название | Описание |
| --- | --- |
| B/G Protection Mode | По умолчанию: Auto. Можно выбирать и другие опции, On и Off. ЗащитаB/G -технология CTS-To-Self. It will try to reserve the throughput for 11g clients from 11b clients connecting to the device as AP mode. |
| Beacon Interval | Beacons это пакеты, получаемы точкой доступа для синхронизации беспроводной сети. Beacon-интервал – это интервал времени между пакетами, посланными этим устройством в точку доступа или AP+WDS. Рекомендуется значение по умолчанию 100 милисекунд. |
| Data Beacon Rate(DTM) | This is the Delivery Traffic Indication Map. It is used to alert the clients that multicast and broadcast packets buffered at the AP will be transmitted immediately after the transmission of this beacon frame. You can change the value from 1 to 255. The AP will check the buffered data according to this value. For example, selecting “1” means to check the buffered data at every beacon. |
| Fragment Threshold | The fragmentation threshold determines the size at which packets are fragmented (sent as several pieces instead of as one block). Use a low setting in areas where communication is poor or where there is a great deal of radio interference. This function will help you to improve the network performance. |
| RTS Threshold | The RTS threshold determines the packet size at which the radio issues a request to send (RTS) before sending the packet. A low RTS Threshold setting can be useful in areas where many client devices are associating with the device, or in areas where the clients are far apart and can detect only the device and not each other. You can enter a setting ranging from 0 to 2347 bytes. |
| TX Power | Выходная мощность по умолчанию 100%. В случае небольшого расстояния и хорошего покрытия, введите меньшее значение для уменьшения мощности сигнала. |
| Short Preamble | Отключено по умолчанию. Это параметр производительности для режима 802.11 b/g и не поддерживается более ранними устройствами стандарта 802.11b. Если Вы не подключаете такие устройства к этой точке доступа, включите эту функцию. |
| Short Slot | Используется для сокращения времени подключения точки доступа и станции. |
| TX Burst | Устройство попытается послать серию пакетов с ACK ответом от клиентов. Включите эту функцию, если хотите пользоваться ею. |
| Country Code | Выбор страны из списка. |

#### Безопасность

a. Отключено

Если переключить Security Mode в “Disable”, передаваемые данные не будут защищены от мониторинга и несанкционированного подключения.

b. OPEN-WEP // SHARED-WEP

Если установить Security Mode в “OPEN-WEP or SHARED-WEP`”, введите следующие значения:

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Default Key | Определите номер ключа для его активации. |
| WEP Keys (1~4) | Выберите WEPAUTO, введите 5, 13 (ASCII), 10 или 26 (HEX) символа для ключа WEP. |

c. WPAPSK/WPA2PSK

Если установить Security Mode в “WPAPSKWPA2PSK”, заполните поля конфигурации следующим образом:

| Название | Описание |
| --- | --- |
| WPA Algorithms | Выберите TKIP, AES, или TKIPAES для алгоритмов WPA. |
| Pre-Shared key | Впишите пароль типа ‘test wpa 123’, или цифровой пароль '65E4 E123 456 E1'. |
| Key Renewal Interval | Впишите время для периода проверки группового ключа. |

d. WPA-RADIUS

Если установить Security Mode в “WPA-RADIUS”, заполните настройки как показано ниже:.

| Item | Description |
| --- | --- |
| WPA Cipher Suite | Выберите TKIP, AES, или TKIPAES для алгоритмов WPA. |
| Key Renewal Interval | Впишите время для периода проверки группового ключа. |
| IP Address | Введите адрес IP RADIUS-сервера. Предоставляется провайдером. |
| Port | Введите номер порта RADIUS-сервера (поставляется провайдером). (По умолчанию 1812.) |
| Shared Secret | Введите общий пароль для RADIUS-сервера и точки доступа. |
| Session Timeout | Интервал сессии для 802.1x авторизации. Установите 0 для выключения 802.1x ре-авторизации после каждой сессии. Интервал выставляется в секундах и должен быть более 60. |
| Idle Timeout | Введите время простоя. |

f. 802.1X

| Название | Описание |
| --- | --- |
| IP Address | Введите IP RADIUS-cервера (предоставляется провайдером). |
| Port | Введите номер порта RADIUS-сервера. (По умолчанию 1812.) |
| Shared Secret | Введите общий пароль для RADIUS-сервера и точки доступа. |

g. Политика доступа

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Policy | Выберите Disabled, Allow или Reject в выпадающем списке переключния режимов работы. Это функция управления безопасностью; Только разрешённые клиенты смогут зайти в WEB-интерфейс управления WLAN роутера. |
| Add a station MAC | Впишите MAC адрес клиента чтобы зарегистрировать разрешённого клиента. |

#### WDS

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Encrypt | Выберите WEP,TKIP,или AES для алгоритмов WDS. |

#### WPS

| Название | Описание |
| --- | --- |
| WPS | Выберите Enable или Disable функцию защищённой установки Wi-Fi. Нажмите Apply чтобы применить изменения. |
| WPS Summary | После включения функции WPS, если есть соединение, WPS Summary выдаст текущую информацию и статус. |
| AP PIN | Здесь показывается ПИН код точки доступа для установления соединения. Нажмите Generate для генерации нового ПИН кода. |
| Reset OOB | Нажмите Reset OOB для обнуления точки доступа WPS AP в состояние OOB (из-коробки). |
| WPS mode | Выберите режим WPS. PIN: Personal Identification Number. PBC: Push Button Communication. |
| PIN | Ввод enrollee’s PIN кода в точку доступа-registrar. |

### Файервол

#### MAC/IP/Port Filtering

| Название | Описание |
| --- | --- |
| MAC/IP/Port Filtering | Выберите Enable или Disable функции MAC/IP/Port Filtering. |

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Source MAC address | Впишите MAC адрес источника NIC, для запрета передачи данных. |
| Dest IP Address | Впишите IP адрес назначения, для запрета передачи данных. |
| Source IP Address | Впишите IP адрес источника, для запрета передачи данных. |
| Protocol | Выберите протокол, который хотите запретить. 4 опции: None, TCP, UDP и ICMP. |
| Dest Port Range | Впишите Старт-порт и Стоп-порт назначения, для запрета передачи данных. |
| Source Port Range | Впишите старт-порт и стоп-порт источника, для запрета передачи данных. |
| Action | Выберите Accept или Drop для задания действия политики безопасности. |
| Comment | Сделать комментарий к политике безопасности. |

| Название | Описание |
| --- | --- |
| □Apply | Перейти к следующему меню. |
| Delete Selected | Нажмите Delete Selected для удаления всего выбранного. |
| Reset | Нажмите Reset для очистки выбранных пунктов. |

#### Port Forwarding

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Port Forwarding | Выберите Enable или Disable для функции Port Forwarding. |
| IP Address | Для направления данных из WAN на конкретный IP адрес локальной сети за NAT файерволом, впишите IP адрес. |
| Port Range | Для направления данных из WAN на конкретный IP адрес локальной сети за NAT файерволом, впишите диапазон портов. |
| Protocol | Укажите протокол, TCP&UDP, TCP или UDP. |
| Comment | Сделать комментарий по политике безопасности. |

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Virtual Server | Выберите Enable или Disable для функции виртуального сервера. |
| IP Address | Для направления данных из WAN на конкретный IP адрес локальной сети за NAT файерволом, впишите IP адрес. |
| Public Port | Для направления данных из WAN на конкретный IP адрес локальной сети за NAT файерволом, впишите публичный порт. |
| Private Port | Для направления данных из WAN на конкретный IP адрес локальной сети за NAT файерволом, впишите частный порт. |
| Protocol | Выберите протокол, TCP&UDP, TCP или UDP. |
| Comment | Сделать комментарий по политике безопасности. |
| Apply | Перейти к следующему меню. |

#### DMZ

| Название | Описание |
| --- | --- |
| DMZ Settings | Включить или выключить функцию DMZ. |
| DMZ IP Address | Для поддержки DMZ в настройках Вашего файервола, впишите IP адрес хоста DMZ для доступа из интерфейса WAN. |

#### Безопасность системы

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Remote management | Выберите Deny или Allow для функции дистанционного управления. |
| Ping form WAN Filter | Выберите Disable или Enable для разрешения пинга из WAN. |
| SPI Firewall | Выберите Disable или Enable для функции SPI файервола. |

#### Фильтрация контента

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Filters | Выберите опцию или мультиопцию для фильтра WEB-содержимого. Нажмите Apply для сохранения или Reset для отмены. |
| URL | Впишите URL адрес для фильтра URL. Потом нажмите Add для сохранения политики фильтра URL или Reset для очистки поля. |
| □Apply | Перейти к следующему меню. |
| Delete | Нажмите Delete для удаления всего отмеченного. |
| Reset | Нажмите Reset для отмены. |

| название | Описание |
| --- | --- |
| Keyword | Впишите слово в правила политики фильтра Webs Host Filter. |
| □Apply | Перейти к следующему меню. |
| Delete | Нажмите Delete для удаления всего выбранного. |
| Reset | Нажмите Reset для отмены. |

### Администрирование

#### Управление

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Username | Впишите имя пользователя для захода в веб-интерфейс точки доступа. |
| Password | Впишите пароль для захода в веб-интерфейс точки доступа. |
| Current Time | Показывает текущее время. |
| Time Zone | Выберите временную зону своей страны. |
| NTP Server | Впишите IP-адрес NTP сервера. |
| NTP synchronization | Впишите номер для задания частоты синхронизации с NTP-сервером. |

| Item | Description |
| --- | --- |
| Dynamic DNS Provider | Выберите из выпадающего списка своего DDNS провайдера. |
| Account | Введите имя пользователя DDNS. |
| Password | Введите пароль DDNS. |
| DDNS | Введите доменное имя. |

#### QOS

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Uplink Speed | Введите максимальную скорость исходящего траффика. |
| Downlink Speed | Введите максимальную скорость входящего траффика. |
| Local IP Address | Введите локальный IP адрес. |
| Uplink Bandwidth | Введите лимит исходящего траффика. |
| Downlink Bandwidth | Введите лимит входящего траффика. |

#### Обновление прошивки

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Location | Нажмите Browse , чтобы найти на компьютере сохранённый файл прошивки. Нажмите Apply чтобы обновить прошивку. |

#### Управление настройками

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Export Button | нажмите Export чтобы сохранить текущие настройки точки доступа в файл на ПК. |
| Settings file location | Нажмите Browse для выбора файла конфигурации на ПК, затем Import для применения настроек конфигурации из файла. |
| Load Default Button | Нажмите Load Default для сброса конфигурации к заводским настройкам. |

#### Статус

Это меню показывает статус и основные настройки устройства, включая системную информацию, интернет-настройки и настройки локальной сети.

#### Системные логи

Эта страница показывает системные логи.

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Refresh | Нажмите Refresh для обновления лога. |
| Clear | Нажмите Clear для очистки лога. |

## Примеры конфигурации

### Пример 1 – PPPoE на WAN

Отдел продаж компании ABC хочет установить WLAN сеть, поддерживающую мобильную связь между ПК и ноутбуками сотрудников отдела. Инженер собирает информацию и планирует установку WLAN Broadband Router со следующей конфигурацией.

WAN конфигурация:PPPoE

| User Name | user123 |
| --- | --- |
| Password | password123 |

Note: Имя пользователя и пароль назначается IT-инженером.

LAN конфигурация:

| IP адрес | 192.168.1.254 |
| --- | --- |
| Субнет-маска | 255.255.255.0 |
| Пул адресов DHCP | 192.168.1.100 –192.168.1.200 |

WLAN конфигурация:

| SSID | AP |
| --- | --- |
| Номер канала | AutoSelect |

1. Конфигурация интерфейса WAN:

Откройте “Wide Area Network (WAN) Settings”, выберите PPPoE,  введите имя пользователя “user123” и пароль  “password123”, пароль скрыт от просмотра.

Нажмите кнопку “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

2. Конфигурация интерфейса LAN:

Откройте “Local Area Network (LAN) settings” введите IP адрес“192.168.1.254”, субнет-маску “255.255.255.0”. Включите DHCP сервер, пул адресов DHCP “192.168.1.100” до “192.168.1.200”, шлюз по умолчанию “10.10.10.254” .

Нажмите “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

3.  Настройка интерфейса WLAN:

Откройте “Basic Wireless Settings и введите SSID ”AP”, Номер канала ”AutoSelect”.

Нажмите “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

### Пример 2 – фиксированный IP на WAN

Компания ABC хочет создать беспроводную сеть для обмена информацией между ноутбуками и ПК работников. IT-инженер собирает информацию и подключает  WLAN Broadband Router со следующей конфигурацией.

WAN конфигурация : фиксированный IP

| IP адрес | 10.10.10.10 |
| --- | --- |
| Субнет-маска | 255.255.255.0 |
| Шлюз по умолчанию | 10.10.10.1 |
| Примари DNS адрес | 168.95.1.1 |

LAN конфигурация:

| IP адрес | 192.168.1.254 |
| --- | --- |
| Субнет-маска | 255.255.255.0 |
| Пул адресов DHCP | 192.168.1.50 – 192.168.1.150 |

WLAN конфигурация:

| SSID | RalinkInitAP_1906B8 |
| --- | --- |
| Номер канала | AutoSelect |

1. Конфигурация интерфейса WAN:

Откройте “Wide Area Network (WAN) Settings”,  выберите STATIC(fixed IP) потом введите  IP адрес “10.10.10.10”,  субнет-маску “255.255.255.0”, шлюз по умолчанию “10.10.10.1”.

Нажмите “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

- Конфигурация интерфейса LAN:

Откройте “Local Area Network (LAN) settings” , введите IP адрес “192.168.1.254”, субнет-маску “255.255.255.0”. Включите DHCP сервер, DHCP пул адресов “192.168.1.50” to “192.168.1.150”, шлюз по умолчанию “192.168.1.254” .

Нажмите “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

3. Конфигурация интерфейса WLAN:

Откройте “Basic Wireless Settings” , введите SSID ” RalinkInitAP_1906B8”, Номер каналла ”AutoSelect”. Нажмите “Apply” для подтверждения изменений конфигурации.

### Пример 3 –установка WLAN как WAN и WISP

Мистер ABC хочет настроить WLAN Broadband Router как WiFi клиент. Цель – соединение с мистером EDF.  ABC собирает информацию и устанавливает WLAN Broadband Router

Со следующей конфигурацией.

WAN конфигурация: DHCP (Auto config)

| IP адрес | n/a |
| --- | --- |
| Субнет-маска | n/a |
| Шлюз по умолчанию | n/a |
| Primary DNS адрес | n/a |

LAN конфигурация:

| IP адрес | 192.168.1.254 |
| --- | --- |
| Субнет-маска | 255.255.255.0 |
| Пул адресов DHCP | 192.168.1.100 –192.168.1.200 |

WLAN конфигурация:

| SSID | RalinkInitAP_1906B8 |
| --- | --- |
| Номер канала | 1 |

WISP конфигурация:

| SSID | TEST AP |
| --- | --- |
| Номер канала | Channel 1 |
| Шифрование | n/a |
| DHCP сервер | 192.168.88.50~192.168.88.150 |

1. Настройка Operation Mode:

Откройте страницу “Operation Mode Configuration”, выберите Ethernet Converter, затем нажмите кнопку “Apply” для подтверждения сделанных изменений, и перезагрузите WLAN Broadband Router. После перезагрузки, WLAN становится WAN интерфейсом.

2. Site Survey:

Откройте страницу “Site Survey” в меню Wireless Settings, и выберите точку доступа AP “testap”.

Нажмите кнопку “Connect” для подключения к точке доступа.

3. Установка безопасности беспроводной сети:

Если точка доступа имеет установки безопасности, появится окно для настройки этих установок.

Впишите код шифрования и нажмите кнопку “Apply” для подключения к точке доступа.

4. Статус соединения:

После соединения с точкой доступа, откройте страницу “Link Status” в меню Wireless Settings для проверки статуса подключения.